РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2014 г.                                                                                       № 50

х. Талловеров

«О внесении изменений в постановление администрации Талловеровского сельского поселения №42/1 от 01.11.2012 года «Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Талловеровское сельское поселение»

Кашарского района  на период с 2012 г.

до 2014 г. и перспективное развитие до 2029 г

В связи с письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 16.04.2014 года №16-03/734 и необходимостью приведения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровское сельское поселение» Кашарского района на период с 2012г. до 2014 г. и перспективное развитие до 2029г. в соответствие требованиям утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502.

ПОСТАНОВЛЮ:

- Внести изменения в постановление администрации Талловеровского сельского поселения №42/1 от 01.11.2012 года «Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Талловеровское сельское поселение» Кашарского района  на период с 2012 г.  до 2014 г. и перспективное развитие до 2029 г. (согласно приложения).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Талловеровского

сельского поселения                                           А.А. Чигридов

Приложение

к постановлению Администрации

Талловеровского сельского  поселения

от  02.06.2014 г.  № 50

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровское сельского поселение» Кашарского района на 2012-2014 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Талловеровское сельское поселение» Кашарского района Ростовской области, Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; - Решение Собрания депутатов Талловеровского сельского поселения от 30.07.2007 №86 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Талловеровское сельское поселение», -Постановления Администрации Талловеровского сельского поселения от 27.04.2009г. № 21/3 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Талловеровского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Талловеровского сельского поселения» |
| Заказчик Программы | Администрация Талловеровского сельского поселения Кашарского района. |
| Разработчик | Администрация Талловеровского сельского поселения Кашарского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Талловеровское сельское поселение" Кашарского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Талловеровское сельское поселение» Кашарского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Талловеровское сельское поселение» Кашарского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровское сельское поселение» Кашарского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 2012 год.-100,0 тыс. руб. 2013 год.- 100,0 тыс.руб. 2014 год -104,9 тыс.руб. План до 2029 года – 33841 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Талловеровского сельского поселения Кашарского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы, системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Талловеровское сельское  поселение Кашарского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса поселения

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 7.Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровское сельское  поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет  253681 тыс. руб. в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Талловеровского сельского  поселения на период с 2012 до 2014гг. составляет  250,0 тыс.руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Талловеровского сельского  поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры города до 2029г.-253681 тыс. руб .

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровского сельского  поселение» Кашарского района.

на период с 2012 до 2014г.г. и перспективное развитие до 2029 г.»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровского сельского  поселение» на 2012 - 2014 гг. и перспективного развития до 2029г.» разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Талловеровское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Талловеровского сельского поселение» Кашарского района разработанным на период с 2007- 20029 г.г., Паспортом муниципального образования «Талловеровского сельского поселение» Кашарского муниципального района от 01.01.2012 года.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Талловеровского сельского поселение» Кашарского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровское сельское поселение» Кашарского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Талловеровского сельского поселение» Кашарского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Талловеровского сельского поселение» Кашарского района.

Границы Талловеровского сельского поселения установлены в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законами Ростовской области от 25 июля 2005 г. №340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» и от 14 декабря 2004г. №221-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим  статусом муниципального образования Кашарский район и муниципальных образований в его составе».

Талловеровское сельское поселение расположено в центральной части Кашарского района, входит в состав Кашарского района Ростовской области.

Муниципальное образование «Талловеровское сельское поселение» — является территорией, объединяющей 7 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Талловеровское сельское поселение граничит:

- на севере – с Киевским сельским поселением;

- на востоке – с Земцовским сельским поселением Боковского района;

- на юге – с Верхнесвечниковским и Первомайским сельскими поселениями;

- на западе – с Фомино-Свечниковским сельским поселением.

Территориально Талловеровское сельское поселение разделено на две примерно равные части р. Мечетная и участками проходящих параллельно им региональных автодорог. Меньшая северная часть занимает около 50% территории СП, на ней расположены: административный центра СП - х. Талловеров, х.Пономарев, х. Платов, х. Федоровка, х. Анновка и х. Новоселовка, в которых в общей сложности проживает более 80% населения СП. В южной части СП, занимающей около более 50% территории, расположено с. Усть-Мечетка, в которой проживает 18,5% населения СП. Как обособленную территорию возможно рассматривать земли, расположенные в восточной части СП, в районе х. Платов, территориально удаленные от центра района и поселения, находящиеся в бассейне р.Чир, отделенную водоразделом от основной части Кашарского района, находящегося в бассейне р. Калитва.

В западной части территории поселения с севера на юг от х. Новоселовка до  с. Усть-Мечетка проходит автодорога регионального значения сл. Кашары – с.Первомайское – ст. Милютинская – г. Морозовск. У с. Усть-Мечетка от указанной автодороги отходит межмуниципальная автодорога х. Усть-Мечетка – х. Талловеров – с. Верхнесвечниково. Вдоль указанных автодорог проходят основные линии связи. Ко всем населенным пунктам, расположенным на территории поселения, за исключением х. Анновка и х. Платов, имеются автодороги–подъезды с твердым покрытием (асфальтобетон). Железнодорожный и водный транспорт на территории поселения отсутствуют. Все населенные пункты поселения (за исключением х.Платов), расположены в надпойменной части реки Большая и р. Мечетная и вытянуты вдоль их русла.

Хутор Талловеров расположен на правом и левом берегах р. Мечетная в 35 км от районного центра и в 305 км от г. Ростова-на Дону и имеет линейную систему квартальной застройки. Застроенные территории х. Талловеров разделены р.Мечетная и ее поймой на две части, соединенные 1 автодорожным мостом и пешеходными переходами через р. Мечетная. Хутор Талловеров состоит из 2-х крупных территорий, расположенных соответственно на правом и левом берегу р.Мечетная. Данное расположение обусловлено историческим размещением в хуторе двух крупных сельскохозяйственных предприятий. Таким образом, в населенном пункте расположено 2 здания СДК, 2 здания ФАП, 2 детских сада, независимые системы электроснабжения и водоснабжения. Следовательно, правобережная и левобережная части населенного пункта были достаточно независимы друг от друга.

Застройка х. Талловеров

Хутор Пономарев расположен в 15 км от центра поселения, до последней реформы местного самоуправления являлся центром отдельного сельсовета. Второй по численности населения населенный пункт Талловеровского СП. Имеет богатую историю, связанную с установлением Советской власти на северном Дону. Хутор Пономарев расположен на правом и левом берегу р. Мечетная, жилые кварталы соединены 2-мя автодорожным мостами и пешеходными переходами. Хутор имеет жилые кварталы неправильной формы застройки до 60-х годов прошлого века и кварталы правильной прямоугольной застройки, выполненной после 60-х годов прошлого века. Объекты социальной сферы на территории хутора представлены средней школой, детским садом, СДК, ФАП, музеем. На окраине села расположен крупный, хорошо благоустроенный мемориальный комплекс, посвященный установлению Советской власти на верхнем Дону.

.

Центр хутора Пономарев

Село Усть-Мечетка расположено в 10 км от центра поселения. Третий по численности населенный пункт Талловеровского СП расположен на левом берегу р.Мечетная в районе ее впадения в р. Большая. Село разделено на две части региональной автодорогой сл. Кашары – с. Первомайское – ст. Милютинская – г.Морозовск. Жилые кварталы неправильной формы линейно расположены на левом берегу р. Яблоновая. Действующие объекты социальной сферы на территории хутора в настоящее время представлены основной школой, ФАП и СДК.

Хутор Новоселовка расположен на правом берегу р. Большая в 16 км от центра поселения, из всех населенных пунктов СП находится на наименьшем расстоянии до районного центра сл. Кашары. Объекты социальной сферы на территории хутора представлены зданием СДК.

Хутор Анновка расположен в 3 км от центра поселения на правом берегу р.Мечетная. Наименьший по численности населенный пункт СП. Грунтовой дорогой соединен с западной частью х. Талловеров. Жилые кварталы неправильной формы линейно расположены на правом берегу р. Мечетная. Объекты социальной сферы на территории хутора отсутствуют.

Хутор Федоровка расположен на правом берегу р. Мечетная в 5,6 км от центра поселения. Объекты социальной сферы на территории хутора представлены зданием ФАП.

Хутор Платов - обособленно находящийся населенный пункт в 33 км от х.Талловеров, единственный в СП расположенный вне линейной системы населенных пунктов в долинах рек. За историю своего существования входил в состав нескольких районов Ростовской области. Состоит из разрозненных жилых кварталов неправильной формы. Объекты социальной сферы на территории хутора в настоящее время отсутствуют.

Климат Талловеровского СП континентальный, засушливый. Для зимнего периода характерна неустойчивость температурного режима. В феврале отмечается наиболее низкая среднемесячная температура –12ºС с максимальной отрицательной температурой –15ºС, но бывают и оттепели. Весна продолжительностью менее 50 дней, наступает в середине марта, сравнительно теплая. Последние заморозки обычно прекращаются в третьей декаде марта, но в отдельные годы отмечаются и в начале мая. Лето жаркое засушливое. Наиболее высокие температуры отмечаются в июне-августе (среднемесячная +19,6ºС, с максимумом +39,7ºС). Осень (продолжительностью более 60 дней) теплая. Осенние заморозки обычно начинаются в первой половине октября, иногда в конце ноября (поздние). Многолетняя среднегодовая температура воздуха +7,8ºС. Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца -9,1ºС. Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого месяца 28,4º.

Среднемноголетнее количество осадков составляет 502 мм, поэтому территория Талловеровского сельского поселения относится к области недостаточного увлажнения. Распределению осадков в течение года свойственна значительная изменчивость. За холодный период (ХI-III месяцы) выпадает в среднем 205 мм, за теплый период (IV-VIII) - 297 мм. Осадки летом выпадают в виде кратковременных ливней, причем лишь очень незначительная часть осадков инфильтруется в почву. Характерные особенности зимы – выпадение большого количества осадков в виде снега, который часто переходит в гололед.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 147-163 дня. Высота снежного покрова в среднем составляет 0,12-0,16 м. Глубина промерзания почвы достигает 1,2 м. Разрушение и сход снежного покрова происходит, как правило, в конце марта. Весеннее снеготаяние служит основным источником питания рек.

Важным фактором, влияющим на температуру воздуха и распределение осадков, является ветер. В теплое время года господствуют ветры юго-восточного и восточного направлений, отличающиеся крайней сухостью и зноем и создающие засуху. С апреля-мая восточные ветры принимают характер суховеев и иногда достигают штормовой силы. Западные ветры летом влажные и прохладные, зимой – влажные и теплые. Скорость ветра, повторяемость которой не превышает 95%, составляет 10 м/сек.

Рис. 1.1.1.

Среднегодовая повторяемость направления ветра, %

Кашарский район входит в строительно-климатический район III B. Расчетная температура для отопления равна -24 ºС, для вентиляции -12,4 - 12,7ºС. Продолжительность отопительного сезона 176-179 дней. Умеренно морозная зима диктует соответствующую теплозащиту зданий. Высокие дневные температуры с мая по август и большая сухость воздуха обуславливают необходимость оснащения рабочих помещений и жилых зданий кондиционерами.

Талловеровское СП хорошо обеспечено теплом. По влагообеспеченности  сельское поселение относится к засушливой территории с Ку 0,45-0,55 (годовой коэффициент увлажнения (Ку) - отношение годовой суммы осадков к годовой испаряемости), поэтому возделывание влаголюбивых сельскохозяйственных культур возможно лишь при орошении.

### 1.1. Население.

По данным регионального органа государственной статистики по Ростовской области численность населения Талловеровского сельского поселения на 1.01.2009 составила 2,1 тыс. чел. – 8,4% от населения района (рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1.

Соотношение численности населения сельских поселений

Кашарского района

В состав муниципального образования входят семь населенных пунктов: х.Талловеров, х. Анновка, х. Новоселовка, х. Платов, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка. Административный центр - х. Талловеров, расстояние административного центра поселения до райцентра - 35 км. Общая площадь муниципального образования 42,7 тыс. га.

Территориально население поселения распределено неравномерно. Практически 70% всего населения проживает в двух населенных пунктах - хуторах Талловеров и Пономарев, а в х. Анновка зарегистрировано всего 0,2% от общего населения муниципального образования (рис. 1.1.2).

Рис. 1.1.2.

Соотношение численности населения

населенных пунктов Талловеровского СП

Современные тенденции в динамике численности населения района формировались на протяжении многих десятилетий. До начала 1990-х годов рост численности населения Кашарского района происходил как за счет естественного, так и механического прироста, при резком преобладании последнего. Однако, в последующие годы и до настоящего времени сохранявшееся положительное сальдо миграционного прироста не в состоянии компенсировать сложившуюся естественную убыль, что в итоге приводит к общему сокращению численности населения района.

В настоящее время для Талловеровского сельского поселения, как и многих других сельских населенных пунктов Ростовской области, характерна депопуляция, что, как правило, связано с низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. В поселении максимальная численность населения за исследуемый период была зарегистрирована в 2000 году. Начиная с этого года, численность населения продолжает сокращаться (табл. 1.1.1, рис. 1.1.3).

Таблица 1.1.1.

Динамика численности населения Талловеровского сельского поселения

| Наименование населенного пункта МО | 1995 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2009 в % к 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Талловеров | 955 | 910 | 897 | 887 | 888 | 861 | 840 | 92,3 |
| х.Анновка | 24 | 16 | 18 | 15 | 15 | 6 | 4 | 25,0 |
| х.Новоселовка | 163 | 157 | 151 | 148 | 141 | 133 | 123 | 78,3 |
| х.Платов | 148 | 88 | 64 | 54 | 47 | 43 | 40 | 45,5 |
| х.Пономарев | 889 | 801 | 721 | 715 | 777 | 747 | 729 | 91,0 |
| с.Усть-Мечетка | 499 | 450 | 454 | 440 | 420 | 409 | 403 | 89,6 |
| х.Федоровка | 142 | 110 | 96 | 80 | 70 | 65 | 63 | 57,3 |
| Всего по МО | 2820 | 2532 | 2401 | 2339 | 2358 | 2264 | 2202 | 87,0 |

Рис. 1.1.3.

Динамика численности населения Талловеровского

сельского поселения

Наибольшее изменение численности произошло в населенном пункте х.Анновка. С 2000 по 2009 год численность населения в хуторе сократилась в 4 раза.  При этом в х. Платов уменьшение численности населения зарегистрировано в 2,2 раза (50 человек). Заметим, что данный населенный пункт находится на наибольшем удалении от административного центра поселения – 28 км.

Динамика численности населения напрямую зависит от показателей естественного и механического движения населения, которые в сумме дают общее представление об изменении численности населения того или иного населенного пункта. С начала 21 века во всех городских и сельских поселениях Ростовской области наблюдается стабильная естественная убыль населения. Это характерно и для Талловеровского сельского поселения (рис. 1.1.4).  Как видно из рисунка, миграционная убыль усугубляет естественную, что приводит к общей убыли населения муниципального образования. В этих условиях основные усилия должны быть направлены на восстановление положительного естественного прироста, в первую очередь путем снижения уровня смертности и повышения рождаемости.

Рис. 1.1.4.

Динамика естественной, механической  и общей убыли населения

Талловеровского сельского поселения в ‰

Одним из определяющих факторов динамики численности населения является естественное движение населения, как для городских округов Ростовской области, так и для сельских поселений.

За последние годы ситуация с рождаемостью в Талловеровском сельском поселении отличается нестабильностью (рис. 1.2.1).

Рис 1.2.1.

Динамика  коэффициента рождаемости в Талловеровском сельском поселении, ‰

В муниципальном образовании в 2009 году показатель рождаемости составил 5,9‰, при этом он ниже районного и среднеобластного уровней в 1,5 и 1,8 раза соответственно.

Как видно из рисунка 1.2.1, наибольшая рождаемость за последние десять лет наблюдалась в 2000 году. После этого в 2003-2005 года зарегистрирован небольшой всплеск рождаемости, также выделяется 2007 год, но в дальнейшем поселение по прежнему имеет тенденцию к уменьшению показателя рождаемости. Необходимо отметить, что данная тенденция противоречит всем показателям, наблюдаемым по району и области в целом (табл. 1.2.1).

Табл. 1.2.1.

Динамика основных показателей рождаемости населения

Талловеровского СП, Кашарского района и Ростовской области

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число рожденных |
| Талловеровское СП | 18 | 9 | 17 | 15 | 13 |
| Кашарский район | 231 | 229 | 260 | 243 | 234 |
| Ростовская область | 39613 | 40876 | 43606 | 45876 | 46120 |
| в т.ч. на 1000 населения |
| Талловеровское СП | 7,7 | 3,8 | 7,4 | 6,6 | 5,9 |
| Кашарский район | 8,7 | 8,7 | 9,9 | 9,3 | 9,1 |
| Ростовская область | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,9 |

Смертность населения, наряду с показателями рождаемости, дает характеристику динамики численности жителей исследуемого региона. Она во многом определяется возрастной структурой населения, общими условиями жизни, кардинально изменившимися в переходный период к рыночной экономике в России и продолжающими изменяться по ряду показателей в таких темпах, к восприятию которых ни общество в целом, ни отдельный человек не успевают адаптироваться.

Абсолютное число смертей в Талловеровском сельском поселении за период с 2000 года по 2009 год практически не изменилось (табл. 1.2.2, рис. 1.2.2). Некоторый скачкообразный процесс описывает показатель смертности населения в расчете на 1000 человек. В среднем за десять лет уровень смертности составил  14,7‰, но тенденции к уменьшению, которая регистрируется в районе и области в целом, нет.

Рис 1.2.2.

Динамика  коэффициента смертности в Талловеровском сельском поселении, ‰

Табл. 1.2.2.

Динамика основных показателей смертности населения

Талловеровского СП, Кашарского района и Ростовской области

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число умерших |
| Талловеровское СП | 27 | 43 | 38 | 41 | 19 |
| Кашарский район | 490 | 507 | 431 | 442 | 445 |
| Ростовская область | 68815 | 66634 | 63835 | 63827 | 62296 |
| в т.ч. на 1000 населения |
| Талловеровское СП | 11,5 | 18,2 | 16,5 | 18,1 | 8,6 |
| Кашарский район | 18,4 | 19,2 | 16,4 | 17,0 | 17,3 |
| Ростовская область | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,7 |

При этом наиболее высокая смертность в Талловеровском СП за последнее десятилетие наблюдалась в 2006 году (18,2‰).

Необходимо заметить при этом, что в Талловеровском сельском поселении за последние десять лет практически не изменилась возрастная структура населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного сохранилась на уровне 24,8%.

В числе неблагоприятных тенденций в последние десятилетия выделяется рост смертности среди лиц молодого и среднего возрастов, в первую очередь мужского населения. Среди причин этого явления особую тревогу вызывают социально обусловленные факторы, в частности, алкоголизм, психические расстройства, инфекционные заболевания, в частности, туберкулез и др.

В результате, в Талловеровском сельском поселении в последние годы сложилась естественная убыль населения, что наглядно демонстрируется данными рисунка 1.2.3. Наибольшая убыль населения была зарегистрирована в  2006 году и составила 14,4‰.

Рис. 1.2.3.

Динамика основных показателей воспроизводства населения

Талловеровского сельского поселения, ‰

Половозрастная структура населения является одной из показательных характеристик демографической ситуации в муниципальном образовании, представляя собой очень информативную систему, отражающую демографические процессы как во временном, так и количественном аспекте.

Половозрастная структура населения оказывает большое влияние на его воспроизводство, уровень рождаемости, смертности, трудовые ресурсы, интенсивность миграции и многие другие процессы, протекающие в поселении, т.е. наряду с возрастом пол является важным признаком населения. Изучение половозрастного состава населения, в этой связи в территориальном аспекте чрезвычайно важно и является составной частью комплексного геодемографического исследования.

Анализируя данные таблицы 1.3.1, можно сказать о соотношении мужчин и женщин в целом по муниципальному образованию - 48,9 и 51,1% соответственно. Однако такой перевес в половой структуре задают самые большие населенные пункты х. Талловеров и х. Пономарев. При этом в остальных населенных пунктах перевес мужского населения очевиден.

Таблица 1.3.1.

Половая структура населения  Талловеровского сельского поселения,

на 1.01.2010 г.

| Наименование населенных пунктов | всего, чел. | мужчины | % | женщины | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Талловеров | 840 | 396 | 47,1 | 444 | 52,9 |
| х.Анновка | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 |
| х.Новоселовка | 123 | 62 | 50,4 | 61 | 49,6 |
| х.Платов | 40 | 24 | 60,0 | 16 | 40,0 |
| х.Пономарев | 729 | 357 | 49,0 | 372 | 51,0 |
| с. Усть-Мечетка | 403 | 203 | 50,4 | 200 | 49,6 |
| х.Федоровка | 63 | 33 | 52,4 | 30 | 47,6 |
| Всего по МО | 2202 | 1077 | 48,9 | 1125 | 51,1 |

Заметим, что уменьшение количества мужчин происходит и на районном уровне (табл. 1.3.2). При этом наблюдается резкое уменьшение количества мужчин старше трудоспособного возраста.

Таблица 1.3.2.

Половая и возрастная структура населения  Кашарского района, %

| Кашарский район | 2002 | 2009 |
| --- | --- | --- |
|  | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины |
| все население | 46,8 | 53,2 | 47,0 | 53,0 |
| моложе трудоспособного | 50,1 | 49,9 | 51,5 | 48,5 |
| в трудоспособном возрасте | 51,6 | 48,4 | 52,2 | 47,8 |
| старше трудоспособного | 34,9 | 65,1 | 31,7 | 68,3 |

Одной из главных причин уменьшения доли мужчин старше 50 лет в последнее десятилетие явилась их повышенная смертность в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин. В этом же направлении сказывается также низкий уровень рождаемости и наблюдаемый процесс старения населения. Рост половой диспропорции – одно из наиболее опасных демографических явлений, так как негативно отражается на ряде других показателей демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т.д.

Рис. 1.3.1.

Динамика возрастной структуры населения Талловеровского

сельского поселения, %

В этом же неблагоприятном направлении происходят сдвиги и в возрастной структуре населения муниципального образования. В первую очередь, это проявляется в сокращении удельного веса лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли пожилых людей (рис. 1.3.1). В 2001 году вес лиц не старше 16 лет составлял 18,2% от общей численности населения Талловеровского поселения, а уже в 2008 году - всего лишь 14,1%. И хотя в 2009 году вес лиц повысился до 14,5%, скорее всего такая нестабильность в перспективе может привести как к обострению проблемы с трудовыми ресурсами, так и с воспроизводством населения в поселении в целом.

В 2002 году вес лиц пожилого возраста составлял 24,8% от общей численности населения Талловеровского поселения, а уже в 2007 году - 26,5%. При этом численность детей и подростков в 1,7 раза меньше, чем лиц пенсионного возраста.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Показатель демографической нагрузки в поселении снижается с 753 в 2001 году до 588 в 2009 (таблица 1.3.3). При этом важно отметить, что сокращение, в основном, происходило за счет уменьшения лиц младше трудоспособного возраста.

Табл. 1.3.3.

Динамика показателя демографической нагрузки в Талловеровском сельском поселении, на 1000 человек трудоспособного населения

| Годы | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лица в детском возрасте | Лица в пенсионном возрасте |
| 2001 | 753 | 319 | 435 |
| 2005 | 653 | 244 | 409 |
| 2006 | 661 | 241 | 420 |
| 2007 | 700 | 249 | 451 |
| 2008 | 651 | 234 | 417 |
| 2009 | 634 | 237 | 397 |
| 2010 | 588 | 213 | 375 |

Наглядно половозрастную структуру населения демонстрирует половозрастная пирамида Талловеровского сельского поселения (рис. 1.3.2). Суженная нижняя часть пирамиды свидетельствует о малом количестве детей, сдвинутость пирамиды в старших возрастах вправо – о доминировании в пожилом возрасте женского населения.

Рис. 1.3.2.

Половозрастная пирамида населения Талловеровского сельского поселения, на начало 2010г., человек.

| мужчины превышение женщин над мужчинами | Возрастные категории 70 и старше 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 | Женщины превышение мужчин над женщинами |
| --- | --- | --- |

В пирамиде четко прослеживаются три основных провала:

- в возрастной категории 60-69 года, представленной малочисленными лицами, рожденными в годы второй мировой войны;

- в возрастной категории 30-44 года - малое число рожениц современной возрастной категории 60-69 лет;

возрастные категории от 0 до 14 лет - результат обвального сокращения числа рожденных в годы социально-экономического кризиса, вызванного переходом страны на путь рыночных отношении.

### Миграция населения

Миграция - проблема географическая и социально-демографическая, составная часть тематики исследований вопросов народонаселения и его пространственной формы - расселения.

Сложившееся в муниципальном образовании отрицательное сальдо миграций в 2000-2009 годах не в состоянии не только компенсировать естественную убыль населения, но выступает еще и одним из факторов, влияющим на сокращение численности населения муниципального образования.

Табл. 1.4.1.

Динамика миграций в Талловеровском сельском поселении

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прибывшие | 51 | 26 | 24 | 14 | 24 | 24 | 27 | 27 | 31 | 33 |
| убывшие | 56 | 74 | 25 | 31 | 32 | 32 | 38 | 38 | 59 | 44 |
| миграция | -5 | -48 | -1 | -17 | -8 | -8 | -11 | -11 | -28 | -11 |
| миграционный прирост | -2,0 | -19,6 | -0,4 | -7,2 | -3,4 | -3,4 | -4,7 | -4,8 | -12,4 | -5,0 |

1.2. Динамика социально-экономических показателей Талловеровского сельского поселения.

Давние традиции имеет в поселении сельское хозяйство. Благоприятные климатические условия и плодородие земель позволяют выращивать зерновые и масличные культуры. В структуре сельского хозяйства есть личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и коллективные хозяйства.

На территории Талловеровского МО зарегистрировано пять сельскохозяйственных организаций (таблица 2.3.5), 107 крестьянско-фермерских хозяйств.

Таблица 2.3.5.

Сельскохозяйственные организации Талловеровского СП в 2009 году

| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Площадь с/х угодий, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Киевский» | х. Талловеров | 7420 |
| 2 | СПК «Рассвет» | х. Талловеров | 8879 |
| 3 | СПК «Светлый» | с. Каменка | 1704 |
| 4 | ООО «Ландыш» | х. Пономарев | 2450 |
| 5 | ЗАО «Октябрь» | с. Россошь | 128 |

В поселении свыше 32 тыс. гектаров земель, пригодных для сельскохозяйственного производства, в том числе 27,3 тыс. гектаров пашни, состоящей, в основном, из плодородных черноземов. Сельскохозяйственные предприятия обрабатывают 19,9 тыс. гектаров земель, более 10,9 тыс. гектаров - у крестьянско-фермерских хозяйств, 324 га - в личных подсобных хозяйствах.

Основными видами сельскохозяйственной продукции, производимой на полях и фермах сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, являются зерновые (озимая пшеница, ячмень, просо, рожь) и подсолнечник. В личных подсобных хозяйствах производятся, главным образом, овощи, картофель, молоко и яйца, содержится крупный рогатый скот, свиньи и домашняя птица.

За последние годы объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции значительно возросли, особенно в растениеводстве. И эта динамика приняла устойчивый характер. Решаются вопросы увеличения производства и животноводческой продукции.

Все сельскохозяйственные предприятия рентабельны, оснащаются современной сельскохозяйственной техникой, внедряют прогрессивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур и обработки почвы.

Экономика Талловеровского сельского поселения в настоящее время имеет дифференцированную структуру и представлена двумя основными секторами ее хозяйственной деятельности:

- первичный сектор – представлен, в основном, сельским хозяйством и является сырьевой базой экономики поселения;

- вторичный сектор (связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного сектора экономики. В настоящее время этот сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре.

Наибольший удельный вес в экономике Талловеровского сельского поселения, как и всего района в целом, занимает первичный сектор. Пониженная доля вторичного сектора экономики говорит о недостаточном ее развитии.

Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают розничная торговля и общественное питание. В сельском поселении функционируют, по данным на 2009 год, 15 объектов розничной торговли и общественного питания. За период с 2006 по 2009 годы объем розничной торговли возрос в 2,5 раза, а общественного питания в 2,2 раза.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей хутора.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Хутор Талловеров имеет линейную планировочную структуру. В настоящее время на территории хутора имеются резервные территории, пригодные для жилищного строительства. В х. Талловеров и на территориях, к нему прилегающих, сосредоточены основные агропромышленные, административные и социальные объекты СП. Проектом предполагается, что все новое жилищное строительство и основная часть реконструкции жилого фонда в СП будет осуществляться на территории хутора. В расчетный срок генерального плана ожидается незначительное увеличение численности населения хутора в первую очередь за счет остальных населенных пунктов СП.

. Схема хутора Талловеров.

Проектом генерального плана поселения предусматривается: - освоение в целях жилищного строительства свободных незастроенных территорий в восточной части х. Талловеров (в районе ул.Украдыженко); - оборудование благоустроенной площадки для ярмарочной и выездной торговли в х. Талловеров по ул. Южная; планируется расширение и строительство зоны коммерческих и торговых объектов по ул. Киевская; - реконструкция и строительство дорог и тротуаров в районах жилищного строительства; - строительство (установка модульного ФАП) в х. Талловеров; - реконструкция и капитальный ремонт здания Талловеровской СОШ в школу-сад до 2020г.; - реконструкция клуба в х. Талловеров с организацией филиала районной Кашарской детской библиотеки; - резервирование земельного участка для возможного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в х.Талловеров на свободной территории по ул. Украдыженко; - строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильём малоимущих граждан в х. Талловеров в районе ул. Украдыженко до 2020г.; - ликвидация аварийного и ветхого жилья с последующей застройкой освободившейся территории; - реконструкция водопроводных сетей и сооружений с заменой изношенных участков; - строительство водопроводов в х. Талловеров в пределах существующей и проектируемой застройки с целью создания единой водопроводной сети (закольцовки системы водоснабжения) до 2020г.

В части экологической безопасности планируется оборудование площадок для сбора ТОПП и закупка необходимого количества контейнеров.

По вопросу благоустройства территории планируется реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2015 года.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

В границах существующей территории хутора Пономарев так же имеются резервные территории, пригодные для жилищного строительства.

Схема хутора Пономарев.

Проектом генерального плана поселения предусматривается: - реконструкция и капитальный ремонт автодорог на главных и основных улицах в х. Пономарев: ул. Центральная, ул. Школьная; - реконструкция автодорожных мостов в х. Пономарев в створе с ул. Луговая по ул. Заречная; - строительство и реконструкция межмуниципальной автодороги по направлению Пономарев – Платов – Таловка (Боковский район); - оборудование конечной отстойно-разворотной площадки в х. Пономарев; - капитальный ремонт (реконструкция) здания ФАП в х. Пономарев; - реконструкция и капитальный ремонт здания Пономаревской ООШ в школу-сад до 2020г; - восстановление и реконструкция клуба в х. Пономарев в современный культурно-спортивный комплекс; - строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения жильём малоимущих граждан в х. Пономарев в районе ул. Широкая в расчетный срок; - реконструкция водопроводных сетей и сооружений с заменой изношенных участков в х. Пономарев до 2015 г.; - строительство водопроводов в х.Пономарев в пределах существующей и проектируемой застройки с целью создания единой водопроводной сети (закольцовки системы водоснабжения) до 2020г.

В существующих границах х. Платов, х. Федоровка, х. Анновка, х. Новоселовка и с. Усть-Мечетка имеются резервные территории, пригодные для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Проектом генерального плана предусматривается: - капитальный ремонт (реконструкция) здания ФАП в х. Федоровка; - реконструкция и капитальный ремонт автодорог на основных улицах в с. Усть-Мечетка: ул. Центральная, ул. Вербовая; - капитальный ремонт (реконструкция) зданий ФАП в х. Федоровка и с.Усть-Мечетка; - обоснование необходимости в реконструкции и капитальный ремонт здания Усть-Мечетинской ООШ в дом-интернат для престарелых на 30 мест; - восстановление и реконструкция клуба в с. Усть-Мечетка в современный культурно-спортивный комплекс; - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых до 2015 г.; - реконструкция водопроводных сетей и сооружений с заменой изношенных участков в  х. Новоселовка, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка Талловеровского СП до 2015 г.; - строительство водопроводов в х. Новоселовка, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка в пределах существующей застройки с целью создания единой водопроводной сети (закольцовки системы водоснабжения) до 2020г.; - реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по энергосбережению до 2015г.; - обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования.

Схема хутора Новоселовка.

Схема села Усть-Мечетка

Схема хутора Анновка

Схема хутора Платов.

Схема хутора Федоровка

1.3. Жилищный фонд и развитие жилых зон.

По всем хуторам Талловеровского сельского поселения капитальная застройка жилых домов не предусматривается, основными проектными предложениями является уплотнение уже существующей жилой застройки путем застройки свободных под строительство земельных участков и ликвидации ветхого и аварийного фонда.

Создание условий для обеспечения качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципальным образованием. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели местного самоуправления в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

- создание условий для жилищного строительства.

Жилой фонд на территории СП представлен индивидуальным малоэтажным жильем и одноквартирными и двухквартирными сблокированными жилыми домами ведомственной постройки и сильно различается по времени строительства, капитальности и уровню благоустройства. Основной материал существующего индивидуального жилого фонда – кирпич, дерево и местные строительные материалы.

Имеются участки комплексной ведомственной застройки, которые имеют лучшие показатели капитальности и благоустройства жилого фонда.

Суммарная общая площадь жилищного фонда Талловеровского СП по статистическим данным составляет 54,6 тыс. кв.м. Средний показатель современной жилищной обеспеченности составляет 25,6 м²/чел., (жилищная обеспеченность по Кашарскому району составляет 24,5 м²/чел.).

При средней обеспеченности населения муниципального образования жилой площадью более 50% жилого фонда не обеспечено необходимой коммунальной инфраструктурой, жилой фонд и население муниципального образования частично обеспечен централизованным водопроводом и не имеет обеспечения  канализацией и газоснабжением.

Средний износ жилого фонда по муниципальному образованию составляет более 45%. Не менее 30% от общего количества жилого фонда к концу расчетного срока  потребует реконструкции.

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) будет работа по подключению жилых зданий к централизованным и локальным системам инженерной инфраструктуры.

Возможные направления комплексного развития жилищного строительства в  муниципальном образовании:

Численность постоянного населения МО Талловеровского СП к расчетному сроку уменьшится на 98 человек (или 4,6% от существующей численности населения). Соответственно, при сохранении существующего жилого фонда жилищная обеспеченность увеличится до 26,9 м²/чел.

Учитывая то, что при любом сценарии развития событий жилищное строительство (реконструкция и благоустройство) останется одним из самых привлекательных и успешных секторов экономики муниципального образования, можно утверждать, что в этой сфере есть все предпосылки достижения стабилизационного варианта развития событий.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо достижение увеличения показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 30-32 м2, при  существенном повышении качества жилого фонда и, в особенности, уровня благоустройства.

Но, учитывая современное количество жилого фонда (54,6 тыс. м2 по итогам 2010 г.) и достаточно высокую жилищную обеспеченность в размере 25,6 м²/чел., возможно достижение показателя жилищной обеспеченности 28 м²/чел. к 2020г. и 30 м²/чел. к 2030 г. Газификация населенных пунктов СП даст необходимый импульс для увеличения жилищного строительства и будет способствовать строительству больших индивидуальных жилых домов и квартир.

Достижение целей этой программы предполагает прирост жилого фонда на 6,2 тыс. м2 до 2030г. или в среднем 0,3 тыс.м2 в год, что потребует дополнительно выполнить объем строительства и реконструкции не менее 0,5-0,6 тыс.м2 жилья в год (с учетом выбытия жилого фонда). При оптимистическом сценарии развития возможно достижение показателя жилищной обеспеченности в размере 32 м²/чел.

При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

- Увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв.м на человека к 2030 г. (рост составит 4 м²/чел.);

- Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной инженерной инфраструктурой до 70% к 2020 г. и до 90% к 2030 году;

- Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

- Новое строительство взамен сносимого жилья;

- Повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное и надежное инженерное обеспечение.

Отдельным направлением будет являться реконструкция существующего жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. Переломным моментом должна послужить газификация населенных пунктов СП и реконструкция системы водоснабжения в муниципальном образовании, обеспечение жителей качественной питьевой водой.

При оптимистическом сценарии развитие жилищного строительства предполагается на свободных территориях в северо-восточной части х. Талловеров. Значительные объемы жилья возможно получить за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения существующей застройки во всех населенных пунктах СП (за исключением х. Анновка и западной части х. Платов), что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Проектом генерального плана не предлагаются изменения в параметрах жилой застройки жилых территорий населенных пунктов СП.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Существующее положение:

Центральных котельных отапливающих жилой сектор на территории Талловеровского сельского поселения нет.

Отопление зданий жилого фонда происходит от индивидуальных источников тепла.

Проектные решения.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Проектом генерального плана в части теплоснабжения предусматривается более широкое применение автономных систем теплоснабжения объектов промышленности, социальной сферы и жилого фонда.

Для обеспечения теплоснабжением административных, социальных объектов и объектов промышленности предлагается использование автоматизированных блочно-модульных водогрейных котельных установок. Для жилого фонда СП - автономные системы отопления (водогрейные котлы).

Использование водогрейных котлов дает ряд преимуществ:

- компактные размеры;

- большая тепловая мощность;

- высокий КПД и низкий уровень выбросов благодаря конденсационным технологиям;

- быстрое приготовление горячей воды для отопления;

- автоматическая система защиты циркуляционного насоса от гидравлических ударов;

- электронный розжиг и модуляция;

- номинальное давление газа до13 Мбар, минимальное до 3,5 Мбар;

- защита от скачков напряжения;

- эл. подключение не требует соблюдения полярности;

- возможна работа на сжиженном газе (при замене форсунок).

Примеры фирм-изготовителей водогрейных котлов:

- российские водогрейные котлы: «Богатырь», ЗИОСАБ, Иж КВ, КДВ-80М, КВ-400/95, КВ-750/95, КВ-1100, ВК-21;

- североамериканская (Канада) компания Camus hydronics Ltd., котлы серии MicoFlame-4000;

- итальянская компания Immergas S.p.A., котлы серии Victrix Superior 32 kW, Victrix 75, Hercules Condensing, Eolo Maior kW, Immerstor, Dim, Zeus Superior.

Основные направления развития теплоснабжения:

- отопление индивидуальной застройки предлагается от местных источников (поквартирных теплогенераторов);

- применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;

- строительство современных, маломощных, экономичных, тепло-энергоэффективных автоматизированных блочно-модульных котельных.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Существующее положение.

Природного газа в Талловеровском сельском поселении нет, газоснабжение осуществляется сжиженным газом, который доставляется в баллонах. В настоящее время сжиженный газ используется на нужды горячего водоснабжения, отопления и приготовления пищи.

ЗАО «Лорес» была разработана схема газоснабжения Кашарского района, в том числе и Талловеровского сельского поселения.

Данные об объемах потребления баллонного газа МО «Талловеровское сельское поселение» отсутствуют.

Проектные решения.

При проектировании системы централизованного газоснабжения МО «Талловеровское сельское поселение» потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации х.Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка Талловеровского сельского поселения. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

- на отопление жилого и общественного фонда;

- на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий.

Обеспечение жителей населенных пунктов горячим водоснабжением предусматривается от газовых водонагревателей, а отопление - от индивидуальных источников тепла.

Источником газоснабжения населенных пунктов Талловеровского СП будет являться природный газ, транспортируемый по проектируемому межпоселковому газопроводу высокого давления от АГРС сл. Кашары.

Схема газификации Талловеровского сельского поселения разработана с учетом схемы газоснабжения Кашарского района Ростовской области, запроектированной ЗАО «Лорес».

Проектом генерального плана к 2030 году планируется 100%-ый охват газоснабжением населенных пунктов МО «Талловеровское СП» путем прокладки трассы межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС сл. Кашары до проектируемых ГРП газифицируемых населенных пунктов.

По стабилизационному сценарию развития с учетом миграции численность населения МО «Талловеровского СП» на расчетный срок к 2020 году составит 2102 человека.

При составлении проекта генерального плана СП допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (Qн = 7985 ккал/м3) - СП 42-101-2003:

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий на 2020г. принят из расчёта в среднем 300 м3 на человека в год и составит 0,63 млн. м.

Таблица 7.4.1.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды к 2020 г., тыс. м.³/год

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в газе на расчётный срок 2020г., тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| МО «Талловеровское СП» | 2102 | 630,6 |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. СП можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома (СП 42-101-2003):

V= 630600*0,05= 31530 м куб =0,032 млн. м.

Доля потребления газа промышленными предприятиями СП составит 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V = 630600*0,15= 94590 м3 =0,095 млн. м.

Суммарный расход газа составит:

V= 0,63 +0,032 +0,095 = 0,757 млн. м.

Максимальный расчетный часовой расход газа , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

,

где  — коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа);

Qy — годовой расход газа, м3/год.

м3/ч

Расчёты отображают суммарные расходы газа на жилищно-коммунальные нужды и промышленные предприятия существующей и планируемой застройки населенных пунктов СП.

Проектом генерального плана планируется строительство газораспределительных пунктов (ГРП), ШРП, внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления на территории х. Талловеров, х. Новоселовка, х.Пономарев, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Генеральным планом МО «Талловеровское СП» в части развития системы газоснабжения предлагается:

- разработка проектно-сметной документации по газификации х.Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка, х.Федоровка;

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории МО «Талловеровское СП» от АГРС сл. Кашары, в соответствии с разработанной схемой газоснабжения Кашарского района Ростовской области ЗАО «Лорес»;

- газификация х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка до 2020 г.;

- строительство газорегуляторных пунктов ГРП в х. Талловеров, х.Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка;

- строительство газораспределительных пунктов шкафного типа (ШРП) на территории газифицируемых населенных пунктов;

- строительство разводящих сетей газопроводов среднего и низкого давления в существующей и перспективной застройке х. Талловеров, х.Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка.

Проектируемые межпоселковые газопроводы высокого давления, разводящие газопроводы среднего давления, а также газорегуляторные и газораспределительные пункты (ГРП, ШРП) отображены на графической схеме М 1:5000 и М 1:25000 «Схема размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (приложение 1, 2, 3, 5, 6)».

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Современное состояние системы водоснабжения.

В  настоящий момент  на  территории Талловеровского сельского поселения функционирует единственное коммунальное  муниципальное предприятие «Гранит», учрежденное в 2007 году Администрацией Талловеровского сельского поселения.

Одной из основных  задач организованного предприятия является обеспечение населения питьевой водой, предоставление услуг по сбору и вывозу ТБО.

МП «Гранит» обслуживает водопроводную сеть в х. Талловеров, х. Пономарев, с. У- Мечетка , х. Новоселовка, х. Федоровка и х. Платов  общей протяженностью  35,4 км, где проживает   2 136 человек.

В Талловеровском сельском поселении  имеются лицензии на пользование недрами в количестве - 6 шт. на 8 артскважин.

Источниками водоснабжения населенных пунктов в Талловеровском сельском поселении являются подземные воды. Вода из поверхностных источников на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

В настоящее время в х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Платов, х. Пономарев, с.Усть-Мечетка, х.Федоровка имеется незакольцованная частичная централизованная сеть водоснабжения. Объекты водоснабжения находятся на балансе муниципального предприятия «Гранит» Талловеровского сельского поселения. Численность обслуживаемого персонала составляет 10 человек.

Хутор Анновка не имеет централизованного водоснабжения. Снабжение населения водой х. Анновка осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины. Это создает определенные трудности в обеспечении жителей водой и ухудшает их бытовые условия.

Жилищный фонд в Талловеровском сельском поселении, обеспеченный системой централизованного водоснабжения, составляет 81,9% от общей численности населения Талловеровского СП.

Водоснабжение х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Платов, х. Пономарев, с.Усть-Мечетка, х. Федоровка осуществляется как из артезианских скважин, так из индивидуальных колодцев и водоразборных колонок, расположенных на территории населенных пунктов.

Численность населения сельского поселения, обеспеченного питьевой водой, - 1805 человек, из них:

Таблица 7.1.1.

Водозаборные сооружения на территории Талловеровского сельского поселения

| Местоположение водозабора | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, чел. | Протяженность магистральных сетей, км | Параметры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Объем подачи питьевой воды м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пояс | Размер, м |  |
| х. Новоселовка, ул. Горная | 123 | 4 | I II III | - | 8,9 |
| с. Усть-Мечетка, ул. Центральная | 407 | 5,2 | I II III | - | 21,8 |
| х. Талловеров, ул. Российская | 432 | 5,5 | I II III | - | 32,5 |
| х. Талловеров, ул. Российская |  |  | I II III | - |  |
| х. Федоровка, ул. Восточная | 63 | 3,3 | I II III | - | 8,3 |
| х. Пономарев, ул. Молодежная | 736 | 3,9 | I II III | - | 40,4 |
| х. Пономарев, ул. Широкая |  | 4,1 | I II III | - |  |
| х. Пономарев, ул. Заречная |  | 1,55 | I II III | - |  |
| х. Пономарев, ул. Степная |  | 3,4 | I II III | - |  |
| х. Платов, ул. Платовская | 40 | 3 | I II III | - | 5,3 |

Сведений о наличии либо отсутствии первого, второго и третьего поясов санитарной охраны существующих водозаборных сооружений на территории Талловеровского СП нет. Отсутствуют станции водоподготовки.

Протяженность магистральных сетей водоснабжения в СП составляет 35,4 км. Количество напорно-регулирующих сооружений - 8 шт.

На территории сельского поселения также имеются водоразборные колонки.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей составляет более 90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют реконструкции и замены.

Учитывая изношенность разводящих сетей, в которых происходят значительные потери воды на пути к потребителю, реальные цифры водопотребления ниже.

Вода из подземных источников расходуется на хозяйственно-питьевые, агропромышленные и противопожарные нужды.

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется из собственных скважин.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования «Талловеровское сельское поселение»:

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

Износ и  технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с  недостатками  проводимой в  предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальные финансовые  потребности отрасли в капитальном ремонте и модернизации  объектов. Несовершенство  процедур  тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формируют высокие инвестиционные риски  и препятствуют привлечению  средств  внебюджетных источников в этот сектор экономики. Повсеместно отмечается несоответствие фактических объемов инвестиций в модернизацию  объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем  водоснабжения  практически полностью  уступил место  аварийно-восстановительным работам, что приводит  к снижению надежности работы коммунальных объектов.

Побочным эффектом утечек на водопроводных сетях является дефицит питьевой воды в ряде населенных пунктов. Отсутствие станций очистки питьевой воды при практически повсеместном превышении окислов железа в используемых подземных водоносных горизонтах,  негативном образом сказываются на качестве питьевой воды .

При этом, стоимость  коммунальных услуг  для населения ежегодно возрастает.  Действующий затратный механизм формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием  нормативной рентабельности  не стимулирует организации на снижение издержек производства и уровня  износа основных средств.

Вследствие недоступности долгосрочных инвестиционных ресурсов  для организаций коммунального комплекса у них нет  возможности осуществления  проектов  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения  тарифов.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения  поселения и эффективного использования природных ресурсов  необходимо обеспечить масштабную    модернизацию объектов  коммунальной инфраструктуры. Модернизация   позволит:

- обеспечить комфортные условия  проживания населения путем повышения качества предоставления  коммунальных услуг;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- предельно ограничить  рост стоимости  коммунальных услуг для потребителя;

- улучшить экологическое состояние в поселении.

Общая потребность  в средствах на полное восстановление и модернизацию  объектов коммунальной  инфраструктуры поселения   оценивается в миллионах рублей. Такой объем средств не может быть обеспечен  только за счет  средств местного бюджета поселения и требует софинансирования из бюджетов вышестоящего уровня.  Поэтому решение этой проблемы может быть обеспечено только программным методом.

Проектные предложения.

В настоящее время в сельском поселении все населенные пункты, кроме х.Анновка, имеют централизованную систему водоснабжения.

В качестве основных источников водоснабжения Талловеровского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд проектом принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время.

Водоснабжение сельского поселения предусматривается из подземных источников путем расширения существующих водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания населенных пунктов.

В целях обеспечения муниципального образования дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод соответствующего качества на территории и приступить к строительству скважин и обустройству охранных зон.

Строительству водозаборных сооружений поселения в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов, существующих и проектируемых, необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Проектом предлагается произвести специальные гидрогеологические изыскания, с утверждением запасов пресных подземных вод и дальнейшим бурением артезианских скважин в х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка.

В х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Платов, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка, х.Федоровка необходимо произвести реконструкцию и замену существующего водопровода, строительство новых сетей водоснабжения с целью закольцовки.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования Талловеровское сельское поселение на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q=230 л/сут. на человека по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84*:

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального образования (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. в населенном пункте и один пожар 30 л/сек. на производстве.

Потребный расход составит:

(55 + 30) х 3 х36000  =  918 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта.

В соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы. Необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из поверхностных источников.

Среднесуточное удельное водопотребление на полив зеленых насаждений не учитываем, так как оно проводится, в основном, в весенне-летний период с использованием технической воды.

В населенных пунктах муниципального образования проектом предусматривается смешанная система водоснабжения, при которой снабжение населения водой будет осуществляться централизованной системой, а также через автономные скважины. Выбор варианта водоснабжения в каждом конкретном случае будет определен при разработке проекта планировки.

Данные по расходам воды жителями муниципального образования на расчетный срок и перспективу приведены ниже в таблицах.

Табл. 7.1.2.

Расходы воды на расчетный срок 2020 г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 2,102 | 253 | 0,53 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,053 |
| 3. | Неучтенные расходы | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,053 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,636 |

Максимальный суточный расход на расчетный срок составит 0,636 тыс. м³/сутки.

Табл. 7.1.3.

Расходы воды на перспективу 2030г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 2,03 | 253 | 0,51 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,051 |
| 3. | Неучтенные расходы |  | 10% | - | 0,051 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,612 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 0,612 тыс. м³/сутки, где требуется вода питьевого качества.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход к 2030 году можно уменьшить до 0,52 тыс. м3/сут.

Как видно из расчета, перспективное водопотребление без учета мероприятий по ресурсосбережению превысит существующий объем подачи питьевой воды, следовательно, необходимо принять срочные меры в вопросе реконструкции и модернизации систем водоснабжения поселения.

Значительная численность населения СП будет сосредоточена в х.Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка. Поэтому необходимо в данных населенных пунктах строительство дополнительных скважин в комплексе с системой водоподготовки.

Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок. Для этого на существующих и проектируемых водозаборах необходимо предусмотреть станции обезжелезивания и умягчения воды.

Станции обезжелезивания удаляют из подземных вод лишнее железо, марганец, аммиак, сероводород, взвешенные вещества и растворённые газы. Системы умягчения воды используются для снижения ее жесткости для бытовых и промышленных нужд. Для регенерации систем умягчения используется концентрированный раствор поваренной соли.

Прокладку новых водопроводов предусматривается производить из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Талловеровского сельского поселения, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2010г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- В целях обеспечения населения новыми источниками питьевого водоснабжения начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории сельского поселения и приступить к строительству новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения и новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районах существующих и проектируемых скважин (первая очередь).

- Необходимо произвести строительство водозаборов (скважин) в населенных пунктах: х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Платов, х.Пономарев, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка (расчетный срок - перспектива).

- Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков в населенных пунктах СП (весь период).

- Строительство водопровода в х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Платов, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка, х. Федоровка с целью закольцовки существующей частичной централизованной сети водоснабжения в каждом из них (расчетный срок - перспектива).

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (расчетный срок).

- Предлагаемая генеральным планом схема водоснабжения разработана и утверждена решением собрания депутатов Талловеровского сельского поселения за №50 от 20.12.2013 года (приложение 8).

- Содействие поквартирной установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов.

- Установка автоматизированных систем подачи воды на артезианских скважинах.

Существующие и проектируемые водопроводные сети, сооружения Талловеровского СП отображены на графической схеме М 1:5000 «Схема размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры» (приложение 1-6).

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования работы систем водоснабжения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и требует софинансирования из бюджета регионального уровня.

Объем средств бюджета Талловеровского сельского поселения, необходимый для финансирования Программы составляет на 2012-2029 годы всего – 1799,9 тыс. руб., в том числе по годам :

2012 год -  100,0 тыс. руб.- местный бюджет

2013 год – 100,0 тыс. руб.- местный бюджет

2014 год -  104,9 тыс. руб.- местный бюджет

до 2029 года – 1495,0 тыс.руб. – местный бюджет

Объем финансирования программы корректируется ежегодно в зависимости от возможностей средств бюджета. Система программных мероприятий приведена в таблице.

Система программных мероприятий по реализации

долгосрочной целевой программы  поселения

«Комплексное развитие  систем коммунальной    инфраструктуры Талловеровского сельского поселения на  2011-2029 годы»

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей программы | Местный бюджет |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014г | до 2029г | Всего |
| 1 | Реконструкция и расширение действующих водопроводных сетей х.Пономарев,х.Талловеров, с.У-Мечетка | _ | 100,0 | 104,9 | 750,0 | 954,9 |
| 2. | Сооружение кольцевого водопровода в х.Пономарев ул.Заречная | 100,0 | _ | _ | 400,0 | 500,0 |
| 3. | Бурение резервной артскважины | _ | _ | _ | 200,0 | 200,0 |
| 4. | Тампонирование вышедших из строя артезианских скважин | _ | _ | _ | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Установка автоматизированных систем подачи воды на артскважинах | _ | _ | _ | 45,0 | 45,0 |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 | 104,9 | 1495,0 | 1799,9 |

В результате  реализации Программы к 2029 году предполагается :

- повышение надежности водоснабжения ;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного  качества и в достаточном количестве;

- снижение уровня потерь воды;

- улучшение экологического состояния окружающей среды

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Существующее положение.

В Талловеровском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП имеют выгребные ямы.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана планируется строительство автономных локальных очистных сооружений при административных, социальных объектах на группу зданий и использование индивидуальных систем канализации в жилом фонде в х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом, благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации (распад).

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая канализация BIO-UNO (Франция);

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные КОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

Основными объектами канализования в х. Талловеров, х. Новоселовка, х.Пономарев, с. Усть-Мечетка к 2020 году будут являться объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, промышленные предприятия и жилые кварталы.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2020 году при 20%-ом охвате централизованной канализацией х. Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка. Остальную часть жилого фонда СП предлагается канализовать с использованием индивидуальной автономной системы канализации.

Табл. 7.2.1.

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т. чел. | 0,417 | 253 | 0,106 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,0106 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 0,0106 |
| 4. | Итого |  |  |  | 0,127 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2020 году составит 0,127 тыс. куб. м в сутки.

В хозяйственно-бытовую канализацию помимо стоков от жилой застройки частично будут сбрасываться и производственные, а также стоки ливневых вод. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

Генеральным планом планируется установка локальных канализаций в х.Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка для канализования центральной административной части населенных пунктов. Это более рациональное и экономически оправданное решение вопроса отвода сточных вод с территории данных населенных пунктов. С учетом небольшой численности населения строительство централизованной системы канализации на всей территории населенных пунктов экономически нецелесообразно.

При разработке генерального плана МО в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в х. Талловеров, х. Новоселовка, х.Пономарев, с. Усть-Мечетка (первая очередь).

- Резервирование земельных участков под строительство локальных очистных сооружений в канализуемых населенных пунктах (первая очередь).

- Строительство локальных и индивидуальных КОС в х. Талловеров, х.Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка (первая очередь).

- Строительство канализационных сетей в центральной части х.Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка с подключением к проектируемым локальным КОС (первая очередь).

- Предлагаемая генеральным планом схема водоотведения разработана и утверждена решением собрания депутатов Талловеровского сельского поселения за №50 от 20.12.2013 года (приложение 9).

Проектируемые локальные очистные сооружения и канализационные сети х.Талловеров, х. Новоселовка, х. Пономарев, с. Усть-Мечетка отображены на графической схеме М 1:5000 «Схема размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (приложения 1, 3, 5, 6)».

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Организация, эксплуатирующая районные электросети – ПО СЭС «Ростовэнерго Кашарский РЭС». Вышестоящая организация – ОАО «МРСК - Юга». Численность работающего персонала – 12 человек.

Источниками электроснабжения потребителей МО «Талловеровское сельское поселение» является электроподстанция 110/10 кВ ПС «Новоселовская» и ПС 35/10 кВ «Пономаревская». Питание электроподстанций осуществляется ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ от опорного центра ПС «Верхнесвечниковская» 220/110/35/10 кВ.

Таблица 7.3.1.

Характеристика источников электроснабжения Талловеровского СП

| № п/п | Наименование п/c | Напряжение кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка за 2005 г. МВА | Износ оборудования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Новоселовская | 110/10 | 1/2500 | - | 85 |
| 2 | ПС Пономаревская | 35/10 | 1/2500 | - | 85 |

В настоящее время энергоснабжение потребителей Талловеровского сельского поселения осуществляется по сетям 10 кВ от электроподстанций «Новоселовская» и «Пономаревская». Питающая сеть 10 и 0,4 кВ выполнена воздушными линиями электропередач (ВЛ).

Сети обладают недостаточной пропускной способностью на полное развитие территории. На некоторых участках опоры ВЛ требуют ремонта. Сеть ТП 10/0,4 кВ обеспечивает текущие нагрузки существующей жилой застройки.

Через территорию Талловеровского СП транзитом проходят высоковольтные линии электропередач 220 кВ.

Для понижения напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ (380 В) на территории МО «Талловеровское СП» установлены  ТП и КТП разной мощности.

Общий расход электроэнергии всеми потребителями Талловеровского СП по данным «Кашарский РЭС» составил 1400 тыс. кВт/ч.

Износ линий электропередач и трансформаторных подстанций (ТП) за время эксплуатации составил порядка 85%.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения всех населенных пунктов Талловеровского СП является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

В населенных пунктах МО необходимо строительство (установка) дополнительных ТП, КТП, реконструкция и модернизация действующих ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, строительство новых разводящих линий 10 кВ и 0,4 кВ. При росте энергопотребления на расчетный срок модернизация вышеуказанного оборудования станет необходимой.

В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

Проектные предложения.

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей МО «Талловеровское СП» путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Центром питания (ЦП) потребителей электроэнергии существующей застройки и проектируемых объектов нового строительства Талловеровского СП является ПС «Новоселовская» 110/10 кВ и ПС «Пономаревская» 35/10 кВ.

Проектом генерального плана в МО «Талловеровское СП» планируется реконструкция и модернизация оборудования ПС «Новоселовская» 110/10 кВ и ПС «Пономаревская» 35/10 кВ, существующих участков ВЛ 35 кВ, 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и строительство новых линий электропередач 10 кВ, разводящих сетей, с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов, строительство дополнительных и модернизация существующих трансформаторных подстанций (ТП) и КТП (металлических КТП на более безопасные и надежные в плане электроснабжения закрытые КТП).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок (квартир, коттеджей, микрорайонов, кварталов застройки и элементов распределительной сети), утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. и «Нормативами градостроительного проектирования городских и сельских поселений Ростовской области». Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят на расчётный срок для СП, не оборудованного стационарными электроплитами, 950 кВтч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч./год.

На первую очередь строительства норма удельного коммунально-бытового электропотребления принята 950 кВтч/чел. в год, число часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч./год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 0,23 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93).

Таблица 7.3.2.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Талловеровское СП»:

| № | Показатели | Ед.измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Тыс. человек | 2,102 | 2,03 |
| 2 | Годовое электропотребление | Млн. кВт. час | 1,99 | 1,93 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,48 | 0,47 |

Электрические нагрузки предприятий МО «Талловеровского СП» приняты с учетом роста промышленного производства на первую очередь 5%, на перспективу 10 %.

Суммарные электрические нагрузки по МО  приведены в таблице 7.3.3.

Таблица 7.3.3.

Суммарные электрические нагрузки МО «Талловеровское СП»:

| № пп | Виды потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год. расход эл.энергии, млн. кВт час | Максим. эл. нагр., МВт | Год. расход эл.энергии, млн. кВт. час | Макс. эл. нагр., МВт |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,99 | 0,48 | 1,93 | 0,47 |
| 2 | Промышленность и приравненные к ней потребители | 0,1 | 0,024 | 0,193 | 0,047 |
|  | Итого | 2,09 | 0,5 | 2,123 | 0,52 |

Максимальная электрическая нагрузка МО «Талловеровское СП» на первую очередь равна 0,5 МВт, на расчетный срок составит 0,52 МВт.

На данный момент перебои в подаче электроэнергии потребителям не наблюдаются. В перспективе необходима реконструкция и модернизация существующего оборудования трансформаторных подстанций во всех населенных пунктах МО, физически и морально устаревшего, а также строительство дополнительных ТП в проектируемой жилой застройке населенных пунктов СП для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.

Настоящим генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация оборудования ПС «Новоселовская» 110/10 кВ и ПС «Пономаревская» 35/10 кВ;

- реконструкция и модернизация изношенных ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ на территории МО;

- строительство безопасных и надежных ТП, КТП, с использованием современного энергосберегающего оборудования на территории поселения;

- перекладка ВЛ 10 кВ в населенных пунктах СП с выносом за пределы жилых кварталов и размещением вдоль основных улиц и проездов с соблюдением охранных зон воздушных линий электропередачи;

- прокладка ВЛ 10 кВ по всему МО, при освоении новых земельных участков в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- для освещения улиц в населенных пунктах МО «Талловеровское СП» планируется строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к ТП и ПС на территории СП;

- применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

МО «Талловеровское СП» рекомендуется заказать в специализированной проектной организации корректировку схемы существующей сети 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ,  10 кВ с указанием ТП и КТП, требующих реконструкции и мест установки, строительства новых современных ЛЭП 10 кВ, ТП с учётом проектных решений части генерального плана.

Существующие и проектируемые ЛЭП 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, ПС «Новоселовская» 110/10 кВ и ПС «Пономаревская» 35/10 кВ, трансформаторные подстанции Талловеровского СП отображены на графической схеме М 1:5000 «Схема размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (приложения 1-7)».

### Сети связи.

В настоящее время развитие средств связи является наиболее динамично развивающейся отраслью как в России в целом, так и на территории Талловеровского сельского поселения.

Комплекс коммуникаций сельского поселения представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др.

В настоящее время в поселении работает 3 почтовых отделения: в х.Талловеров, х. Пономарев и с. Усть-Мечетка, оказывающих услуги населению в области связи.

На протяжении последних лет территория поселения освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. В настоящее время свои услуги жителям населенных пунктов Талловеровского сельского поселения предоставляют два оператора мобильной связи – Мегафон, МТС. Вся территория хуторов Талловеров и Пономарев находится в зоне приема данных сотовых операторов. В остальных населенных пунктах сельского поселения имеется 1-2 оператора мобильной связи.

Также в сельском поселении имеется 250 номеров проводной телефонной связи: в х. Талловеров (150), х. Пономарев (50) и в с. Усть-Мечетка (50).

Проектом генерального плана в расчетный срок предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Количество абонентов стационарной проводной связи к 2020 году может вырасти на 10-15% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшиться в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи. Предлагается до 2030 года установить не менее 3-х дополнительных универсальных таксофонов, обеспечивающих доступ к международной, междугородней и местной связи.

Предполагается, что до 2020 года охват населения муниципального образования телевизионным вещанием 6-ти и более программ достигнет 100% и существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии установки дополнительных передающих устройств, а также переход на цифровое вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 70% семей, 90% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2020 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

Основные показатели по всему поселению в целом представлены в таблице 7.6.1.

Таблица 7.6.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение 2010г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество номеров проводной телефонной связи | Шт. | 160 | 205 |
| 2. | Телефонная плотность фиксированной связи | номеров на 100 чел. | 7,3 | 7,5 |
| 3. | Уровень цифровизации местной телефонной связи | % | 100 | 100 |
| 4. | Проникновение подвижной связи | АУ/на 100чел. | 89* | 125* |
| 5. | Количество таксофонов | Шт. | 7 | 10* |
| 6. | Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет | Ед. | 1 | 1 |
| 7. | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 3 | 2* |
| 8. | Количество операторов мобильной связи | Ед. | 3 | 4 |

*- определено оценочно

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровское сельское  поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 29676 | Областные средства | - | - | - | 29676 |
| 1.1 | Строительство газопровода среднего давления (ср.д.125) | 23,1 км | 28899 | Областные средства | - | - | - | 28899 |
| 1.2 | ГРПШ | 4шт. | 777 | Областные средства | - | - | - | 777 |
| 2. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 4165 |  |  |  |  | 4165 |
| 2.1. | Реконструкция и расширение действующих водопроводных сетей |  | 2500,0 | Областной , местный бюджет | - | 100,0 | 104,9 | 2500,0 |
| 2.2 | Сооружение кольцевого водопровода |  | 500,0 | Местный бюджет | 100,0 | - | - | 500,0 |
| 2.3. | Бурение резервной артскважины | 2 шт. | 500,0 | Областной ,местный бюджет | - | - | - | 500,0 |
| 2.4 | Тампонирование вышедших из строя артезианских скважин |  | 100,0 | Местный бюджет | - | - | - | 100,0 |
| 2.5 | Водонапорная башня Рожновского 25 м² | 1 шт. | 520 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 520 |
| 2.6 | Установка автоматизированных систем подачи воды на артскважинах |  | 45,0 | Местный бюджет | _ | _ | _ | 45,0 |
| Итого по программе |  | 33841 |  | 100,0 | 100,0 | 104,9 | 33841,0 |  |

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Талловеровское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Талловеровское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Талловеровское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Талловеровское сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Талловеровское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы системы водоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы системы водоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Талловеровское сельское  поселение"

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Талловеровское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Кашарского района органов местного самоуправления муниципального образования "Талловеровское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Талловеровское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Талловеровское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Талловеровское сельское поселение» Кашарского района.

Согласованно:

Глава Талловеровского

сельского поселения                                                                 А.А.Чигридов

Проект подготовил:

специалист первой категории

по земельным и имущественным отношениям                       Ю.И. Соколов

# Footnotes

Данные ГУ «Ростовский ЦГМС-Р»

По картографическому обмеру